Załącznik nr 1a do SWIZ nr ZP.ZGK.1.2019

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego (specjalnego) do wywozu odpadów (śmieciarka)

Pojazd marka……………………… typ/model………………rok produkcji………….
VIN…………………………………….. przebieg………………………………………..

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- |
| PODWOZIE |  |
| 1 | Podwozie trzyosiowe 6x2 | spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Pierwsza oś - skrętna, druga oś - napędowa, ostatnia oś - skrętna, wleczona unoszona | spełnia/nie spełnia* |
| 3 | Rok produkcji nie starsze niż 2011 | spełnia/nie spełnia* |
| 4 | Przebieg nie większy niż 210 000 km | spełnia/nie spełnia* |
| 5 | Rozstaw osi pomiędzy pierwszą a drugą osią min 4300 mm | spełnia/nie spełnia* |
| 6 | Dopuszczalna masa całkowita podwozia 26000 kg; | spełnia/nie spełnia* |
| 7 | Kierownica po lewej stronie | spełnia/nie spełnia* |
| 8 | Kabina, minimum 3 miejscowa | spełnia/nie spełnia* |
| 9 | Silnik wysokoprężny min. 320-340 KM, zasilanie - wtrysk bezpośredni | spełnia/nie spełnia* |
| 10 | Norma emisji spalin min EURO 5 | spełnia/nie spełnia* |
| 11 | Wydech wyprowadzony do góry kabiną; wszelkie przebudowy wydechu winne być zatwierdzone przez producenta podwozia; | spełnia/nie spełnia* |
| 12 | Skrzynia biegów automatyczna minimum 12 biegowa | spełnia/nie spełnia* |
| 13 | Przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi zabudowy | spełnia/nie spełnia* |
| 14 | Koła 22.5' | spełnia/nie spełnia* |
| 15 | Opony o rozmiarze 315/70R | spełnia/nie spełnia* |
| 16 | Przednie zawieszenie: resory paraboliczne | spełnia/nie spełnia* |
| 17 | Stabilizator osi przedniej; | spełnia/nie spełnia* |
| 18 | Tylne zawieszenie pneumatyczne | spełnia/nie spełnia* |
| 19 | Stabilizator osi tylnej; | spełnia/nie spełnia* |
| 20 | Regulacja wysokości zawieszenia; | spełnia/nie spełnia* |
| 21 | Układ hamulcowy z systemem zapobiegającym blokowaniu się kół podczas hamowania ABS; | spełnia/nie spełnia* |
| 22 | Hamulce osi przedniej i tylnej - tarczowe; | spełnia/nie spełnia* |
| 23 | Hamulec silnikowy; | spełnia/nie spełnia* |
| 24 | Zbiornik paliwa min 200 litrów z korkiem zamykanym na klucz; | spełnia/nie spełnia* |
| 25 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem; | spełnia/nie spełnia* |
| 26 | Centralny zamek | spełnia/nie spełnia* |
| 27 | Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem; | spełnia/nie spełnia* |
| 28 | Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym; | spełnia/nie spełnia* |
| 29 | Klimatyzacja z regulacją temperatury; | spełnia/nie spełnia* |
| 30 | Ogrzewanie lusterka wsteczne; | spełnia/nie spełnia* |
| 31 | Ogrzewana elektrycznie przednia szyba | spełnia/nie spełnia* |
| 32 | Oświetlenie zgodne z przepisami ruchu drogowego, | spełnia/nie spełnia* |
| 33 | Akumulatory 12V minimum 140Ah 2 szt; | spełnia/nie spełnia* |
| 34 | Gniazdo zapalniczki | spełnia/nie spełnia* |
| 35 | Tachograf cyfrowy; | spełnia/nie spełnia* |
| 36 | Radio; | spełnia/nie spełnia* |
| 37 | Kabina w kolorze biały 9003 | spełnia/nie spełnia* |
| 38 | Skrzynka narzędziowa o pojemności minimum 10l | spełnia/nie spełnia* |
| 39 | Gaśnica 6kg produkcji polskiej | spełnia/nie spełnia* |
| 40 | Apteczka | spełnia/nie spełnia* |
| 41 | Zbiornik na wodę do mycia | spełnia/nie spełnia* |

* niepotrzebne skreślić

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- |
| ZABUDOWA |  |
| INFORMACJE OGÓLNE |  |
|  | Zabudowa skrzyniowa z tylnym urządzeniem załadowczym, przeznaczona do opróżniania pojemników z gromadzonymi w nich odpadami komunalnym i transportu tych odpadów. |
| 1 | Rok produkcji: 2011 lub nowszy | spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Kolor zbiornika – pomarańczowy RAL 2011 | spełnia/nie spełnia* |
| 3 | Pomarańczowa lampa ostrzegawcza w tylnej, górnej części zabudowy | spełnia/nie spełnia* |
| - | ZBIORNIK |
| 4 | Pojemność skrzyni ładunkowej 22-25,0 m3 | spełnia/nie spełnia* |
| 5 | Spust do odprowadzania odcieków ze zbiornika z zaworem kulowym i szybkozłączem | spełnia/nie spełnia* |
| 6 | Elastyczne połączenie zbiornika z ramą podwozia | spełnia/nie spełnia* |
| - | ZASYP (ODWŁOK) |
| 7 | Mechanizm zagęszczający odpady | spełnia/nie spełnia* |
| 8 | Wymagane obsługiwanie wymienionych cykli zagęszczania odpadów: automatycznego ciągłego, automatyczny, pojedynczy, | spełnia/nie spełnia* |
| 9 | Minimalna szerokość załadunku 120 mm | spełnia/nie spełnia* |
| 10 | Spust do odprowadzania odcieków z zaworem kulowym i szybkozłączem w odwłoku | spełnia/nie spełnia* |
| - | PŁYTA WYPYCHOWA |
| 11 | Wysuwanie się płyty wypychowej poza zbiornik | spełnia/nie spełnia* |
| 12 | Uszczelka płyty wypychowej umożliwiająca dokładny rozładunek zbiornika | spełnia/nie spełnia* |
| - | UKŁAD HYDRAULICZNY |
| 13 | Regulacja stopnia zagęszczania odpadów | spełnia/nie spełnia* |
| - | PODNOŚNIK POJEMNIKÓW |
| 14 | Obsługiwane typy pojemników min - 60 l, 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l | spełnia/nie spełnia* |
| 15 | Opuszczanie otwieracza do klap pojemników 1100 l (JEŚLI WYSTĘPUJE) hydraulicznie, pneumatycznie lub elektrycznie | spełnia/nie spełnia* |
| 16 | Listwa do otwierania pojemników (JEŚLI WYSTĘPUJE) wyposażona w amortyzator wstrząsów | spełnia/nie spełnia* |
| 17 | Maksymalny czas opróżniania pojemnika o pojemności 120 l – 15 s przy obrotach sinika maksimum 1000 obr./min | spełnia/nie spełnia* |
| 18 | Maksymalny czas opróżniania pojemnika o pojemności 1100 l – 25 s przy obrotach sinika maksimum 1000 obr./min | spełnia/nie spełnia* |
| - | ELEMENTY STERUJĄCE NA ZEWNĄTRZ POJAZDU |
| 19 | ELEMENTY STERUJACE URZADZENIEM ZASYPOWYM | spełnia/nie spełnia* |
| 20 | Pulpity sterownicze (2 szt) w tylnej części urządzenia zasypowego po prawej i lewej stronie, umieszczone równoległa do osi wzdłużnej pojazdu. | spełnia/nie spełnia* |
| 21 | Wybór pojemnika (jeśli pojemnik nie jest rozpoznawany automatycznie) | spełnia/nie spełnia* |
| 22 | Włącznik opuszczania urządzenia do podnoszenia klap pojemników 1100 l (jeśli takowe urządzenie występuje) | spełnia/nie spełnia* |
| 23 | Włącznik podnoszenia urządzenia do opróżniania pojemników | spełnia/nie spełnia* |
| 24 | Włącznik opuszczania urządzenia do opróżniania pojemników | spełnia/nie spełnia* |
| 25 | Wyłącznik awaryjny po obu stronach zabudowy | spełnia/nie spełnia* |
| 26 | Włącznik dzwonka ostrzegawczego (awaria/odjazd) dla kierowcy (po lewej i prawej stronie zabudowy) | spełnia/nie spełnia* |
| 27 | ELEMENT STERUJĄCY OPUSZCZANIEM ODWŁOKA | spełnia/nie spełnia* |
| 28 | Opuszczanie odwłoka poprzez równoczesne wciśnięcie 2 przycisków umieszczonych w tylnej części zbiornika | spełnia/nie spełnia* |
| - | ELEMENTY STERUJĄCE KONTROLNE W KABINIE KIEROWCY |
| 29 | Włącznik pracy zabudowy | spełnia/nie spełnia* |
| 30 | Wyłącznik awaryjny pracy zabudowy | spełnia/nie spełnia* |
| 31 | Wybór trybu pracy prasy pojedynczy/ciągły | spełnia/nie spełnia* |
| 32 | Włącznik ostrzegawczych świateł obrotowych | spełnia/nie spełnia* |
| 33 | Włącznik ruchu płyty wypychowej do przodu | spełnia/nie spełnia* |
| 34 | Włącznik ruchu płyty wypychowej do tyłu | spełnia/nie spełnia* |
| 35 | Włącznik podnoszenie odwłoku | spełnia/nie spełnia* |
| - | POZOSTAŁE |
| 36 | Oświetlenie zasypu - 2 reflektory o mocy min. 50W każdy, umieszczone po prawej i lewej stronie zasypu | spełnia/nie spełnia* |
| 37 | Składane antypoślizgowe stopnie wyposażone w systemy zapewniające spełnianie aktualnych przepisów BHP dot. pozostawania ładowaczy na stopniach w czasie jazdy. | spełnia/nie spełnia* |
| 38 | Manewrowa kamera video z widokiem na tył pojazdu min 7 cali | spełnia/nie spełnia* |

* niepotrzebne skreślić

…………………………………

[miejscowość, data]

[imienna(e) pieczątka(i) i czytelny/e podpis/y osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)]